上海市地方标准《道路和公共广场保洁质量与作业规范》编制说明

# 一、任务来源

根据《上海市市场监督管理局关于下达2021年度第二批上海市地方标准修订项目计划的通知》（沪市监标技﹝2021﹞341号）要求，由上海市市容环境质量监测中心负责组织落实《道路和公共广场保洁质量与作业规范》地方标准的修订工作。

# 二、背景情况

## （一）城市道路管理的新要求

原标准于2011年2月9日发布，距今已有十年时间，城市道路管理情况变化较大，主要体现在以下四方面：

（1）道路量、道路形式变化

经过十年的发展，上海市建成区范围大大扩展，道路量、道路长度等发生明显的变化。据统计，全市纳入质监管理的道路已达14866条，路段长度由大部分小于500米，转变为500米以下占63%。

（2）精细化作业水平提升要求

习近平总书记提出了“把提高城市管理精细化水平作为推动高质量发展的重要举措、创造高品质生活的必要要求”的重要指示精神，2018年、2019年上海市绿化市容局先后发布了《本市提升道路保洁精细化水平的实施意见》（沪绿容〔2018〕45号）、《上海市绿化和市容管理局关于进一步提升本市城市精细化保洁水平的通知》（沪绿容〔2019〕32号），要求巩固“进博会”市容环境保障实效，保持进博水平，按照“三全四化”要求，进一步提升道路保洁精细化管理水平。

（3）保洁质量要求提高

为了贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，市委、市政府提出了“重要街区要按照席地可坐的高标准持续推进”，对标卓越的全球城市，上海的城市道路保洁质量应以高标准为引领，从点往面突破，实现市容环境质量的整体提升，不断满足人民群众对更高品质生活的需要。

（4）机械化作业形式变化

近年来，环卫作业机具发展迅速，道路、公共场所使用的机械化设备品种繁多，如高压清洗机、护栏清洗机、道路磨洗机等等，道路和公共场所保洁的机械化作业形式随之发生了极大的变化，作业方式、作业机具的情况都与十年前不同。

## （二）现行标准使用情况评估

在全市范围内进行了调研。共调研了黄浦区、浦东新区、松江区和奉贤区的4家作业、管理单位（调研记录附后）。调研后发现现行标准在使用时主要存在以下几方面问题：

（1）区域等级划分中定性与定量指标衔接不顺

一级区域中“商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度不小于70%的繁华闹市地段”、“平均人流量为100人次/分钟以上和公共交通线路较多的路段”，二级区域中“商业网点较集中、占道路长度60-70%的路段”、“平均人流量为50-100人次/分钟的路段”等描述存在定义不明确、定量不清晰的问题。作业公司普遍反映难以应用，一是如果道路两侧业态不同，如何来计算业态占比，二是人流量一天中变化较大，也不大可能每条路都来计数。

（2）道路保洁等级与作业强度不完全对等

实际的清扫方式（普扫还是保洁）和频次是根据道路污染程度来定的，而不是道路等级。高等级区域的道路作业和质量要求较高，但其中有些道路为交通性道路，实际产生的垃圾很少，但按标准每天需要多次清扫、冲洗，对于人力、物力是极大的浪费。反之，部分三级区域道路，因存在小型饮食店、菜场等，道路上存在的垃圾却较多，按照现行标准的作业要求达不到质量要求，且与劳动定额也不匹配。

（3）环境卫生控制指标二次换算频繁难以实施

标准中道路、公共广场和环卫设施类公共设施环境卫生控制指标表格中均存在评价指标的二次换算问题，其中的缺陷当量（缺陷的物理量）往往难以在实际操作中顺利的得到辨析，二次换算后更是增加了环卫作业指标评估的难度。

（4）部分清扫保洁作业时间要求冗余不便操作

在各级区域规定的保洁时间达到考核要求的前提下，各地需因地制宜的实施作业计划，标准中“自5:00至7:00、13:00至15:00、19:00至21:00三个时段内至少完成三遍普扫”、“主要道路和重点区域必须实行24小时保洁”的要求，现阶段显得较为冗余且不适宜统一执行操作。

（5）机械化清扫保洁服务中机扫参数不再适用

随着车辆科技水平的不断提升和机具类型的变化，机械化清扫保洁服务中“机械冲洗喷水设备水压应不小于300kPa”、“机械化清扫保洁作业车速清扫时的行驶速度参数定为每小时6-8km，保洁时的行驶速度参数定为每小时8-10km，机械化冲扫保洁作业行驶速度参数为每小时6-10km”等相关机扫参数与实际作业时的情况差别较大，不宜再延续使用。

# 三、编制原则

（1）保证标准的适用性

标准中提出的各类服务要求，能适用于不同的情况；标准的主要指标在实际应用中容易被使用人理解，并易于操作。

（2）保持标准的先进性

通过对标，将国内外和其他行业的先进理念引入标准，提高标准的技术水平。

（3）注意标准的经济性和社会效益

结合近年道路和广场保洁新要求，以满足实际需要出发，既要体现标准的先进性，又不是一味地追求高指标，避免造成浪费。

# 四、起草过程

1.修订前预研究

2020年10月23日，组织召开了《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB31/T524-2011）修订预研究的启动会，明确修编方向。2020年10月至11月，对黄浦区、浦东新区、松江区和奉贤区四各区的管理部门和作业单位开展调研工作，了解标准应用需求和修订建议。对全市14866条道路的道路等级及路面长度数据、2021年1月全市1751条道路（检查天数为1天）的清扫检查样本进行了统计分析，掌握本市道路清扫保洁现状。对照比较了10部国内外法规、标准、规范、管理办法，其中国家层面标准2部，地方标准规范5部，国外法规标准3部。

2.形成初稿

2021年2月，根据前期预研究修编方向和调研结论，形成草拟稿，并于2月4日召开初稿讨论会，进一步完善修订内容，于3月份完成初稿编写。

3.意见征询

2021年4月20日，将标准初稿发送至全市16个区的管理部门，进行意见征询。5月26日，进一步扩大标准意见征询范围，通过行业党建联盟平台，对全市96个作业单位开展意见征询。编写组根据征询上来的意见不断完善标准的修订，最终形成标准征求意见稿。

4.修订立项获批

2021年5月26日通过了地方标准评审技术中心组织的地标开题专家评审会，2021年6月16日上海市市场监督管理局正式下达编制计划（沪市监标技〔2021〕341号）。

5.二次征求意见

2021年8月18日，在市绿化市容局召开各区征求意见会，并在会后将标准征求意见稿发送至各区，进行意见征询。编写组根据征询上来的意见进一步进行了修改完善。

# 五、关键技术内容的说明

本标准的重点修编的内容有以下四个方面：

（1）环卫区域等级与道路保洁等级相结合

环境卫生区域等级中的每一级区域需要再按照不同业态进行分级分类。具体分类方式为：将保洁道路分为生活性道路和交通性道路，其中交通性道路按照环卫区域等级进行区分，生活性道路按照人流量和易造成污染的店铺数量分成不同的级别，包括生活性一、二、三类道路。

（2）分解环境卫生控制指标二次换算问题

参考国家及其他城市标准，剔除缺陷的物理量指标，简化评估步骤，消除二次换算，指标体系统一按照各项缺陷名称进行一次换算，同时按照不同级别区域、不同类别道路进行指标评定。

（3）修改细化清扫保洁作业时间频次要求

考虑到现阶段保洁作业时间的精细化程度及作业计划的多样性，删除原标准中普扫及重点区域保洁时间要求的相关内容，同时按照不同级别区域、不同类别道路对清扫保洁时间和机械清扫保洁频次进行分级分类评定。

（4）优化保洁服务要求内容

保留20分钟内清除污染物的时间要求，若有需求可考虑按照道路业态等级再进一步分级；将清扫保洁服务要求中涉及机械化清扫保洁参数的相关内容改为按照车辆出厂参数进行确定，同时对服务要求及标准中其他部分文字内容进行校核并完善。

# 六、标准的主要技术内容

本文件对本市道路和公共广场中环境卫生对象的分类及等级划分、保洁质量要求与环境卫生控制指标、保洁作业要求进行了规范。明确了道路保洁等级，在原环境卫生区域等级划分的基础上，按照道路的不同功能，将道路分为交通性道路、生活性道路，其中生活性道路再按照人流量分为一类、二类、三类，并根据新的道路分级分类方式，在原三级基础上，增加了每类道路的清扫保洁作业时间和机械清扫保洁频次的要求；修订了各类设施的环境卫生控制指标，将原标准的“缺陷名称”与“1个缺陷的物理量”合并为“缺陷名称”，使用时更直观；增加了保洁作业时设置作业警示标志要求；删除了原标准中关于机械化作业速度的定量指标，将机械化作业速度调整为“符合车辆出厂参数的要求”；增加了废物箱的清洁收运次数，并提出分类收集要求。

# 七、重大分歧意见的处理结果及理由

无

# 八、标准实施建议

（1）标准发布后，建议组织各区管理部门、作业公司相关人员进行宣贯，便于有关人员了解标准、熟悉标准、执行标准。

（2）标准颁布后由市局统一组织进行各区道路保洁等级重新划分工作，按照交通性道路及三类生活性道路重新划分，便于作业人员对相应道路按照新标准实施作业。

（3）标准发布后，与本标准相关的工作（如道路保洁质量检查），应根据修编后的标准，及时调整相应的管理办法。