ICS 97.200.40

Y  57

DB31

上海市地方标准

DB 31/T XXX—202X

代替 DB31/ 914.2—2015

小型游乐设施安全 第2部分：安装要求

Safety for small-scale amusement equipment—Part 2: Installation requirements

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

本稿完成日期：2020.08.20

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

上海市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　场地条件	3

5　机械结构与传动	5

6　电气安全	6

7　乘客束缚装置	8

8　设备安装	9

9　交付	12

附录A（规范性附录）　供货商应提供的资料	13

附录B（资料性附录）　专用安全标志	14

附录C（资料性附录）　乘客须知和安全注意事项示例	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB 31/914.2-2015《小型游乐设施安全 第2部分：安装要求》，与DB 31/914.2-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)增加了游船的强度、稳性、水密气密等要求（见4.4.1）；

b) 增加了游船船体碰撞保护要求和船体内把手的要求（见4.4.2）；

c) 增加了安放蓄电池的船体隔舱要求（见4.4.3）；

d) 删除了游船靠岸安全设施和标志的要求（见2015年版的4.4.3）；

e) 增加了“机械机构与传动”一章（见第5章）；

f) 增加了电气安全方面的通用要求、接地与绝缘、控制系统、操作界面等的要求（见6.1、6.2、6.3、6.4）；

g) 增加了“乘客束缚装置”一章（见第7章）；

h) 删除了充气设施的安装要求（见2015年版的5.5）；

i) 修改了安全栅栏的间隙尺寸和挤夹防护要求（见8.4.2.1，2015年版的6.2.1）；

j) 增加了规范性附录：供应商应提供的资料（见附录A）；

k) 删除了规范性附录：安全标志牌的尺寸（见2015年版的附录B）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市绿化和市容管理局提出并组织实施。

本文件由上海市园林和绿化标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市公园管理事务中心、上海市特种设备监督检验技术研究院、上海动物园、上海共青森林公园、上海虹口城市建设发展有限公司、上海长风公园经营发展有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、上海华测品标检测技术有限公司、优力胜邦质量检测（上海）有限公司、南德认证检测（中国）有限公司上海分公司、上海超龙游艺有限公司、上海青浦游艺机玩具厂有限公司、上海国际主题乐园有限公司。

本文件主要起草人：待定

本文件及其所代替文件的历次版本的发布情况为：

——2015年首次发布DB 31/914.2—2015，本次为第一次修订。

小型游乐设施安全 第2部分：安装要求

范围

本文件规定了小型游乐设施的场地条件、机械结构与传动、电气安全、乘客束缚装置、设备安装和交付的基本要求。

本文件适用于小型游乐设施的选用、安装和交付。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2893  安全色

GB 2894  安全标志及其使用导则

- GB 3096  声环境质量标准

GB 3836.1－2010  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 4026  人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子和导体终端的标识

GB/T 4205  人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5226.1－2019  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 8196  机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB 8408－2018  大型游乐设施安全规范

GB 16895.3－2017  建筑物电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体

GB 17945  消防应急照明和疏散指示系统

GB/T 17991.1  电磁兼容通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度

GB/T 17991.3  电磁兼容通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射

GB/T 18168  水上游乐设施通用技术条件

GB/T 19215.1  电气安装用电缆槽管系统 第1部分：通用要求

GB/T 20306－2017  游乐设施术语

GB/T 23827—2009  道路交通标志板及支撑件

GB/T 28622－2012  无动力类游乐设施 术语

GB/T 34272－2017  小型游乐设施安全规范

GB 50016—2014  建筑设计防火规范

GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50206  木结构工程施工质量验收规范

GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50352－2019  民用建筑设计统一标准

术语和定义

GB 8408－2018、GB 50352－2019、GB/T 20306－2017、GB/T 28622－2012中界定的，以及下列术语和定义适用于本文件。

小型游乐设施  small amusement equipment

在公共场所的限定区域内运行，承载游客游乐的设施，包括其支撑、保护、连接部件等附属装置和相关构筑物。

注:不属于《特种设备目录》中规定的大型游乐设施。

游客  vistor

所有进入游乐区的人员，包括：乘客、有乘玩意向者、参观者，以及陪同人员等

乘客  rider

乘坐游乐设施体验快乐的人员。

乘客束缚装置  rider restraints

有座舱的游乐设施上，设计用来防止因受惯性或是由乘客自主原因引起的乘客离开预定区域的承载的机械装置，包括：座椅、脚蹬、把手、安全带、安全压杠等。

安装  installation

按照一定的要求，将游乐设施（含配套的附属设施）组装后固定安置在规划好的场地与空间。

站台  standing platform

为游乐设施配套的，设计用于游客临时站立（等候）或通行的平台区域。

安全栅栏  safety fence

防止游客直接进入设备运转区域或限制区域、具有一定强度和承载力的拦挡物。

扶手  handrail

预期用于协助游客保持平衡、可用手抓握的横杆类设施。

游船码头  boat dock

供游船停靠、用于游客上下船的场所、区域及相关构筑物。

交付  turn over

游乐设施在完成安装、调试，正式投入运营、使用前的确认与交接手续。

场地条件

通用要求

小型游乐设施(以下简称“游乐设施”)安置的场地地面应坚实、排水方便，接入的电网电压、供电容量应符合产品使用要求。

露天设置的游乐设施应避开输变电线路，与架空电力线路的净空距离应满足电力安全要求。需要向地下打入桩钉的，应确保插入的桩钉不在地下电缆的安全空间内。

游乐设施的设置不应对城市公共地下管网的正常使用和维护造成不利影响。

安置在建筑物内的游乐设施不应占用、改变建筑原防火分区、疏散通道和消防设施，确需占用或改变时应符合国家消防安全管理的规定。

游客可能触及的危险运动部件应有适当的安全隔离防护措施:

##### 可见标志物：在地面用彩色条纹标记，设置警示杆、隔离柱或类似设施；

##### 柔性设施物理隔离：连续设置不受水平力的隔离物，包括：绳子、链条等；

##### 刚性设施物理隔离：设置可受水平力的隔离物，包括：安全栅栏、扶手等。

游客正常姿态下身体沿运行轨迹形成的包络线与周边障碍物的安全距离应符合如下要求：

##### 与乔木树冠之间的距离应不小于2m；

##### 与灌木之间的距离应不小于1m；

##### 与建筑物、安全栅栏之间的距离：

##### ——相对运动速度大于1.0m/s、在没有采取有效保护措施时，应不小于0.5m；

##### ——相对运动速度大于1.0m/s、已采取隔离防护等有效保护措施，或者相对运动速度不大于1.0m/s、且不会发生缠绕现象、经安全评估后，安全距离允许适当缩短。

小型弹跳设施，乘客在跳跃时身体的包络线与周边建筑物、乔木树冠等障碍物间的安全距离应不小于2m，身体的摆动中心与梁、柱等高出弹跳平台的物体的距离应不小于1.5m。

游乐区内游客可正常进入的区域应有充足的照明。室内采光系数应不小于1/5；当使用人工照明时，地面照度应不小于50lx。

以特殊光影效果作为游乐场景的室内区域不受4.1.8的限制，但应采取措施确保游客在欠照明条件下的安全。

疏散通道

封闭的游乐区应根据所能容纳的游客数量设置一定数量的疏散出口，并应在显著位置设置“出口、疏散出口或安全出口”标识和使用提示。游客可自由活动与聚集的区域，疏散出口在设置时应符合以下要求：

      - 面积不大于50m2时，应有1个及以上的疏散出口，疏散出口的高度应不低于2m、宽度应不小于1m；步行到达疏散出口的距离应不大于24m；

      - 面积大于50m2时，应有2个及以上的疏散出口，疏散出口的高度应不低于2m、宽度应不小于2m；步行到达最近疏散出口的距离应不大于30m，并且步行6m后应有可供选择的疏散出口。

      - 如果没有别的限制游客数量的规定，则应按照2人/ m2来控制聚集区域的人数。

游乐区的主疏散走道应直通疏散出口，走道地面应有明显的疏散方向标识。游客可自由活动与聚集的区域，疏散走道的宽度应符合以下要求：

      - 面积不大于50m2时，主疏散走道的净宽度应不小于2.5m，其他疏散走道的净宽度应不小于1.5m；

      - 面积大于50m2时，主疏散走道的净宽度应不小于3m，其他疏散走道的净宽度应不小于1.5m；

      - 游船码头和临空站台等可能跌落的场所，疏散走道的净宽度应不小于2m。

设置在建筑物内的游乐区，疏散通道应符合 GB 50016－2014中5.5.17的相关要求。

疏散走道上不应设置影响疏散的突出物等障碍物。室内疏散走道应设置符合GB 17945要求的应急照明和疏散指示，空间结构应能防止有害烟雾的聚集。

需要控制人员随意出入的疏散出口的门应符合紧急疏散的要求。

儿童驾驶车辆场地

由儿童驾驶的车辆，应划定专用场地并设置明显标识。不同类型或规格的车辆不应同时在同一场地内运行。

场地内车辆的数量不大于5辆时，车场的面积应不小于30m2/车；数量大于5辆时，超出部分应按不小于20m2/车相应增加面积。

场地四周设置的隔离栅栏不应采用弹性支撑。

游船、码头和水域

游船的强度、稳性、水密气密等基本安全要求应符合GB/T 18168的相关要求。

游船的船体应有承受碰撞的保护装置；预期用于乘客握持的把手应位于船体内，避免游客手指在船舷处被挤伤的危险。

以蓄电池为能源的电动游船，安放蓄电池的船体隔舱应能有效散热、并有防止氢气聚集的结构或措施。

游船码头应设置安全可靠的系泊设施、防冲撞设施、船岸间连接设施和护栏。码头系泊设施、防冲撞设施、船岸间连接设施和护栏的布置应避免对游客上下游船产生干扰。

临岸的防冲撞设施的设置应满足游船靠泊平稳作业的要求，并应保证游船在各水位和不同吃水条件下的安全靠泊。

船岸码头与游船的高差大于0.4m时，应设置浮动码头或上下船的辅助设施。

在面积有限的水域内运行（除碰碰船以外）的游船，平均每艘船只可用的水域面积应不小于100 m2。

游船码头应根据需要配备足够数量和不同规格的救生衣、救生圈等救生器材，超过10000m2的游船运行水域，应配备巡查救生专用船只和救捞器材。

充电场所

以蓄电池为动力电源的车船类游乐设施应有相对独立、固定的充电场所，并根据不同的储能装置配备适用的消防设施。

充电场所内的电路，应设有漏电、过热等异常情况的保护装置。

非免维护型铅酸蓄电池等充电时会产生氢气的蓄电池，充电场所应满足以下要求：

##### 顶棚结构应有防止氢气聚集的设计，或者有符合GB 3836.1－2010中规定的IIC防爆等级要求的强制排风措施；

##### 充电装置的安装间距应满足散热通风的要求；

##### 地板应有防电解液腐蚀的措施；

##### 应在人员作业区域设有洗眼器（或者自来水管）和排水沟。

机械结构与传动

通用要求

机械结构的强度、刚度和稳定性应满足游乐设施的功能性要求。载荷试验后零部件应无明显的永久变形、裂纹或损坏，连接处应无松动。

直接涉及乘客人身安全的重要承载件，其设计及制造工艺应通过相应的安全评审要求，并应按设计与制造工艺文件的要求进行制造。

传动装置的启动/制动应平稳，无异常振动和冲击。

所有外露的传动部件都应有隔离防护，人员可接近的动力回转部件应有覆盖防护。防护装置应符合GB/T 8196的要求。

升降运动的座舱，其机械传动装置应设置有效的极限位置限制措施。

离开地面的座舱，在发生断电或设备故障的状况下，应有能够手动控制返回地面的措施，且座舱在满载情况下的最大下降速度应不大于0.2m/s。

设备上承载乘客的绳索、绳网、链等，应符合GB/T 34272-2017的要求。

通过牵引绳和/或弹性绳牵引人员弹跳的设施，牵引绳与乘客之间的连接卡扣（或类似功能器件），应采用带锁紧保险机能的封闭结构（环形）装置。

连接与紧固

连接部件的紧固件应有可靠的防松措施。

因维护与检修作业等需要被拆卸、可能带来潜在危险的部件，应有相应的本质安全防护措施。如：

a）固定部件的螺钉与被固定部件之间应设计为不可完全分离的结构；

b）拆卸下来的乘骑物等外壳在重新装配前应不可能稳定地放置在原安装位置（除非已被完全定位并紧固好）。

卷扬机构

应设置安全有效的制动装置，其安全机制应为断电制停。

绳式卷筒应设导绳器，以及防止牵引绳过卷的控制装置。

牵引绳终端与卷筒的连接应可靠。

卷筒应设有防止牵引绳（链）从滑轮绳槽（链轮）脱出的措施，以及松绳（链）保护装置。

液压与气动

液压系统应设动作压力不大于额定工作压力1.2倍的过压保护装置；气动系统应设动作压力不大于额定工作压力1.1倍的过压保护装置。

发生油管失效或油泵功能故障时，游乐设施不应出现危险。

液压泵站、空压机的噪声对环境的影响应符合GB 3096的要求。

可维护性

需要日常维护与检修的机械结构、传动装置，设计时应预留充分的维修空间。需要人员进入的空间其宽度应不小于380mm，应留有人员作业空间。需要使用仪器设备进行现场检测的还应留有仪器设备的操作空间。

维护与检修通道的设计应合理、通畅，承载能力应符合作业要求。位于高处的作业平台应设安全防护栅栏，攀爬扶梯应便于抓手。

维护与检修时需要察看的危险区域、或者人体某个部分需要伸进危险区域的，应设置防止误启动的控制装置，并在入口处设置相应的警示标志。

易损件、需定期拆卸检查的零部件等应设计为方便拆装的结构，可更换的零部件的相关要求应在使用维护说明书中规定。

需定期维护与检修的机械结构外的覆盖装饰，其安装方式与连接结构应便于反复拆装，并符合5.2.2的要求。

对于齿轮齿条、棘轮棘爪等机构，应可在不拆除主要部件的情况下进行目视检查。

电气安全

通用要求

低压配电系统的接地型式应采用TN-S系统或TN-C-S系统。

为了防止间接接触电击伤害，采用自动切断电源作为保护措施时要求：保护电器应在0.4 s内自动切断该回路或设备的线导体。完整的电气装置应采用双重绝缘，对于只具有基本绝缘的设备，在电气装置的安装过程中应增设附加绝缘。

电气主回路应采取适当的过电流保护措施。对于以蓄电池为动力电源的车船类游乐设备，除在蓄电池主线上设置过电流保护装置外，还应设有电池温度检测与充放电过热控制装置。

电源的进线开关应具有隔离功能。

发热元件的安装应符合GB 5226.1－2019的11.2.3的要求。

电气柜的柜门应通过垂直铰链与柜体相连，其宽度应不大于900mm，开启角度应不小于95°。

需要进行定期维护的电气元件，应设计为可不拆卸其他设备或部件（开门、卸罩除外）就能进行维护作业。

露天安装的电气设备，其防护等级应不低于GB 4208规定的IP65级，若有良好的防雨措施则可降低到IP33级。

电子设备的传导抗扰和辐射抗扰能力应满足GB/T 17799.1的要求，所产生的电磁干扰应满足GB 17799.3的要求，且不超过其预期使用场合允许的水平。

导线和电缆的选择应适合于工作条件和可能存在的外界影响。电缆的绝缘层应有足够的强度和厚度，应使得敷设时（尤其是电缆拉入管道时）绝缘材料不会被损伤。

接地与绝缘

电气设备的金属外壳、金属管槽、电缆金属保护层，以及内部的金属支架支撑等部件应进行等电位连接，并通过统一的总接地端子与接地干线连接。

保护接地系统与外部电气设备的连接端子，应设置在各路输出相线端子的邻近处，其尺寸应适合表1所规定的截面积导线的连接。端子应有接地标识。

表1  外部保护铜导线的最小截面积

| 电器设备供电相线的截面积S/mm2 | 外部保护导线的最小截面积Sp/mm2 |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| S＞35 | S/2 |

总接地端子应采用铜质材料的公共汇流排，其几何尺寸、螺钉孔规格、布局等应能满足各路接地线、电源引入PE线、设备接地干线的连接。

电气设备内部，中性线和保护接地回路之间不应相连，也不应使用PEN兼用端子。

设备的任何部位到总接地端子的阻抗应不大于0.1Ω。

低压配电系统保护重复接地电阻应不大于4Ω。

电压大于50V的带电回路与设备外壳之间的绝缘电阻应不小于2MΩ。

控制系统

由控制变压器或直流电源供电的控制电路，其供电回路应设置独立的过电流保护措施。

信号线路、控制线路及关联回路，应与动力线路有效隔离或分离。由乘客自行操纵的电器开关，应采用额定输出电压不超过交流24V的独立安全隔离变压器和额定输出电压不超过交流24V或无纹波直流33V的变压器的电源。

当速度、压力、位置等超出工作范围可能导致危险时，应有针对这些参数的监控措施，以及必要时的适当的响应控制。

控制电路中使用的具有相关安全功能的传感器，应有在失效情况下减低风险、并符合GB 5226.1－2019的9.4.2要求的措施。

采用无线遥控时，遥控器应具有故障自诊断及信号报警功能、以及抗同频干扰信号的能力。遥控器的防护等级应不低于GB 4208规定的IP54级。

应设有启动前提示游客注意安全的语音提示装置，其噪声对环境的影响应符合GB 3096的要求。

釆用自动控制或连锁控制的机械运动应可切换到检修（维护）模式，使每个运动能单独控制。

发生意外停机后，控制系统应有防止机械机构在非受控状态下重启的措施。

操作界面

应设有启动前对设备的运行条件进行判断确认的确认按钮。

用于设备启动的按钮，应设置成双手控制。

操作按钮、指示灯的颜色应符合GB 5226.1的要求。操作按钮和控制手柄等应有能保持长久、醒目的中文标识。用于警告灯的指示灯电路应配备检查这些指示灯的有效性的装置。

操作台（或操作面板）上应设置能够使设备快速停止的紧急事故开关。紧急事故开关应采用红色的掌揿或蘑菇头式手动复位型开关，固定在黄色底板上。紧急事故开关应易于操作人员接近。

控制系统的安全机制应能保证不会因为按动紧急事故开关而造成额外危险。

电气

游乐设施的电气应符合GB 5226.1的相关要求。

电源进线的颜色应符合GB/T 4026的相关要求，进入电气柜后应直接连接到进线开关的输入端。进线开关应按照GB/T 4205要求的操作方向安装。

地面布置的电缆线应沿防护槽内敷设，且应符合GB/T 19215.1的相关要求。

设备重复接地装置的施工应符合GB 16895.3－2017的542.2～542.3的要求。

电气柜应有良好的通风和散热条件，置于地下室时还应有保持干燥的措施。电气柜的柜门应能完全打开，所有控制设备的安装、调整、维修都应易于操作。

电气柜内应附存用于线路检修的电气接线图纸。若采用熔断器作为过流保护，熔断器的位置和参数应在图纸上有明确标记。

所有端子都应按照GB/T 4026的相关要求进行标记，中性线应使用标有N的单用绝缘端子。

安装在潮湿场所的电气设备应正确装设剩余电流动作保护装置。

安装在室外及室内潮湿场所的照明灯具，应采用不低于GB 4208规定的IP54等级的防水灯具。

通过插头接入电网的，应符合以下要求：

a)电源插座应定置，插座的供电回路应单独设开关，并装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的剩余电流保护器；

b) 引入电源线应采用插头不可拆除或调换的插头电缆；

c)插头电缆应采用双层绝缘电缆，内外层绝缘材料均应为无卤、低烟阻燃型；

d) 插头电缆的长度应不超过4.5m。

软导线管和电缆的敷设应使液体能排离该装置。

乘客束缚装置

通用要求

乘客座舱、乘坐（骑）物的受力框架、座席底壳应有足够的刚度和强度，应能适应所允许乘载人员的身高与体重，必要时应对允许乘客的体型进行限制。

脚蹬应有防滑措施。

安全把手应安装牢固，其尺寸、形状和设置位置，应便于乘客抓握，且不应对乘客造成伤害。

内置机械传动机构的座舱、乘坐（骑）物，乘客与运动机件之间应有安全可靠的隔离措施。

封闭座舱的门，应设有乘客在内部不能开启的双重锁紧装置（或带保险的单锁紧装置）。非封闭座舱的进出口处，应设有带锁紧装置的拦挡物。

应根据游乐设施的结构和运动型式合理设置安全带、安全压杠（挡杆）等安全束缚装置。对于乘客有翻滚的座舱，还应设有两套互为冗余的安全束缚装置。

安全束缚装置的锁紧装置，在设备出现功能性故障或紧急停止情况下应保持闭锁状态，但救援人员应能够方便地打开。

安全带

带体应采用尼龙编织带等适于露天使用、不易折皱的材料，其宽度应不小于45mm，破断拉力应不小于6000N。

端头应缝合牢靠且缝合长度应大于带体宽度的2倍。

安全带端部与座席的连接应可靠。束缚装置总成沿乘客离开座席方向加载的极限承载力（静载）应不小于1000N。

预期用于承受水平碰撞（如碰碰车）所产生冲击力的座位束身安全带，应能同时约束乘客的腰部和胸肩部，且安全带的松紧应可调节。

设备安装

通用要求

应由制造商认可的、或者能够胜任相应安装工作的人员进行安装作业。

安装作业应符合安全生产要求；安装过程应严格按照制造商提供的安装说明（或指南）展开。机械零部件在装配时还应符合以下要求：

##### 应正确选用适用的工（器）具，高处作业还应有安全可靠的登高及防护措施；

##### 装配前应对零部件进行目视检查，不应出现弯曲、扭曲、划伤痕迹或其他异常损伤；对于那些有公差配合要求的重要连接，在装配前还应对照图纸检查其尺寸是否在允许的公差范围内；

##### 需要润滑的零部件应在装配前按规定方法进行清洗、润滑；

##### 每一道工序完成后作业人员应进行检查测试，确认合格后方可转入下一道工序；下一道工序的作业人员应对上一道工序的作业质量进行核查，确认无异常情况方可继续作业；

##### 零部件缺损时不应使用临时件替代。

应有充分的照明以确保作业安全和满足各安装阶段目视检查的照度要求。

连接部件的紧固件应按照5.2.1的要求正确进行防松处理。有预紧力要求的螺栓联接应按照制造商的要求拧紧。紧固件应符合以下要求：

##### 紧固件的材质应为耐腐蚀材料、或者采取有效的防腐蚀措施；

##### 涉及安全的重要螺栓连接，应采用A级精度（≤M24时）、强度等级不低于8.8级的螺栓，并配以相应精度、强度等级的螺母；

##### 涉及安全的重要螺栓连接，弹性垫圈、锯齿形锁紧垫圈、锥形锯齿锁紧垫圈及类似锁紧元件不得与强度等级为8.8级以上的螺栓联接配合使用。

机械结构与传动系统应符合GB 50231和5.1~5.4的相关要求。液压（气动）管路、油箱在安装时应考虑整个管道线路和油箱的可检修性，应能彻底清洁油箱。

木结构的施工质量应符合GB 50206的相关要求。与木质材料连接的金属件应防止木材防腐处理对金属件的腐蚀。

基础与地面

有基础的固定式游乐设施，土建基础或建筑物应按设计图样和技术文件施工，基础的施工质量应符合GB 50202 的相关要求，应在经过土建验收合格后方能开始机械结构的安装。

基础尺寸和位置的允许偏差应符合表2的要求。设备基座、轨道支承、塔架等钢结构与基础连接施工时，任何情况下都不应出现对钢结构本体实施火焰切割孔、现场搭焊等变更原设计的行为。

表2  基础允许偏差

| 项 目 | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 坐标位置（纵、横轴线） | ± 10 |
| 不同平面的标高 | -10 |
| 平面外形尺寸 | ± 10 |
| 平面的水平度 | 每米 | 5 |
|  | 全长 | 10 |
| 垂直度 | 每米 | 5 |
|  | 全长 | 10 |
| 预埋地脚螺栓 | 标高（顶端） | ± 10 |
|  | 中心距（在根部和顶端测量） | ± 2 |

基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净，地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好，放置垫铁部位的表面应处理平。

无基础的移动式游乐设施，安置时载荷点所处位置的地面应能可靠承受由游乐设施带来的各种载荷，不应有影响稳定的沉降。需要预压的地面应预压合格，并应有预压沉降记录。

基础与设备连接处、木制零部件与地面接触处，应有良好的排水条件。

操作台

主操作台（或操作面板）应固定设置，置于室外时应有良好的防雨措施。

操作台应设置在视野开阔、能观察到整个运行区域状况的地方。若存在视线盲区，应采取有效的辅助措施，便于操作人员观察。

附属设施

通用要求

      - 安全栅栏的设置应符合GB/T 34272-2017中5.4的要求。游客的入口和出口应分别独立设置。

      - 站台、游船码头、走道、斜坡、台阶及楼梯等游客行走区域的地板表面应采用防滑材料，或者采取附加的有效的防滑措施。地板表面不应出现绊倒点，且应符合GB/T 34272-2017中5.7的要求。站台水平位置不应出现威胁乘客安全的明显改变。

      - 站台、走道、斜坡、台阶及楼梯的布局应能避免积水，有利于垃圾或其他细碎杂物的清除。

      - 台阶设置应符合GB 50352－2019中6.7.1的要求。楼梯的梯级高度、坡度应保持一致，梯级高度应不大于150mm，梯级纵向宽度（深度）应不小于260mm，踏步平面与水平面间允许有±3°的夹角，楼梯的其他要求应符合GB 50352－2019中6.8的规定。

      - 走道或进出口斜坡的斜度应不大于1:10。如果整个斜坡表面采用高摩擦系数材料（如：地毯等）敷设，则斜度可以增大到1:6。

      - 楼梯的两侧应设置扶手（或等效装置），在已有保护屏障的地方只需要在另一侧设置扶手。扶手（或等效装置）应在第一步台阶开始时即可被使用。

      - 应根据游乐设施的特点及场地环境条件合理设置安全标志，安全标志应符合9.3的要求。

      - 设备运转时可能因缠绕、冲击或挤压，或其他可预见的因素会造成游客受伤害的区域，除采取必要的防护与隔离措施外，还应设置相应的安全标志，安全标志应符合9.3的要求。

      - 若对乘客有身高要求，应在售票处和入口处等设置醒目的身高标尺。同一游乐场内的身高标尺应保持统一的风格样式。

安全栅栏

      - 室外安全栅栏应高于站立面1100mm，并应符合GB/T 34272-2017中5.4~5.7的挤夹防护要求。

      - 室内安全栅栏应高于站立面650mm，腹杆不应出现可被用于攀爬的结构。

      - 安全栅栏与地面的连接应有足够的强度，其侧向承载力应符合以下要求：

##### 作用点在栅栏上端高点处的水平推力可承受值应不小于750N/m；

##### 作用点在栅栏一半高度处的水平推力可承受值应不小于125N/m。

      - 设置在安全栅栏进口处的引导栅栏，栅栏进、出口门的开启方向应与行进方向一致，且门的开合机构应符合GB/T 34272-2017中5.4~5.7的要求。

安全标识

      - 通用型安全标志应从GB 2894中选择。

      - 专用安全标志参见附录B。

      - 标志牌应图形清楚，无毛刺、孔洞和影响使用的缺陷。

      - 设置在黑暗区域及光线较暗场所的安全标志应为反光型标志牌。

      - 安全标志的颜色应符合GB 2893的要求。

      - 正方形、三角形标志牌的角宜处理为圆角。

      - 反光型标志牌的板面结构应符合GB/T 23827－2009第5.1.3的要求。

乘客须知

      - 应在游客入口等显见处向游客公示游乐设施的安全注意事项，其高度应处于游客的正常视线范围内。

      - 应明确公示使用说明书中所规定的允许乘客的最小年龄、最小（或最大）身高等限定条件。

      - 应根据不同游乐设施的特点确定需要明示的内容，且不应与制造商所提供的使用信息相矛盾。以下列出一些常用的要求：

- 正确的乘坐姿势和位置（如在运行期间不向外倾斜、伸手或伸腿、或站起等）；

- 对儿童游客家长（监护人）的看护要求；

- 不允许同时摆臂和有节奏地跺脚；

- 不允许坐、蹲和站在栏杆和侧墙上；

- 身体过度疲倦、病患等时不应乘坐。

      - 乘客须知的内容允许图文混排，应简洁明了、突出重点，使游客能够迅速、正确地理解其内容。

      - 乘客须知示例参见附录C。

交付

#### 设备本体安装完成后，制造方应对安装作业质量进行检查和评价，确认装配完成后的设备本体符合制造方的设计要求并出具合格报告。装配后需作进一步调试的，检查确认工作可与调试过程同步进行，调试应有记录。

#### 附属设施安装完成后，安装方应按照第9章和GB/T 34272-2017中第5章的相关要求进行自检并出具合格报告。

#### 全部安装工作结束后，制造方应进行调试运行并出具合格报告。调试运行前应仔细清查现场，确认无任何工（器）具遗留在作业点、所有的临时措施均已正确复位或清除，游客可触及处不应有危险突出物，不应有毛刺、锐边、锐角。

#### 游乐设施在交付使用前，应通过检验检测机构的全面检查与测试，在确定其技术性能参数及安全状况符合要求后，方可正式交付运营使用方。

#### 检验检测机构检查与测试的项目应根据本标准的要求，并结合游乐设施的具体结构形式确定。以下资料应经过检验检测机构的审查后交由运营使用方归档：

- 由制造商出具的对设备本体的检查确认报告，以及调试记录（如果有）；

- 由安装方出具的对附属设施的自检报告；

- 由制造商出具的调试运行报告。

#### 检验检测机构出具的检测报告应详细记录检测项目、检测内容及检测结果。检测报告应由运营使用方归档。

#### 制造商、安装方在交付的同时应将所有的技术资料移交给运营使用方。

（规范性附录）
供货商应提供的资料

在提供产品、签订合同前，供货商应提供以下资料：

##### 产品特性、结构、主要参数；

##### 安装空间与地面要求；

##### 所需的供电容量要求；

##### 对游客的年龄段、身高（体重）等限定要求；

##### 此产品是否只适用于设置在室内、或儿童只能在成人监护下乘玩；

##### 操作（服务）人员的数量配置、职业技能培训要求；

##### 有化学安全要求、和/或阻燃要求的制品的符合性证书；

##### 与乘客皮肤直接接触处的材质证明及相关消毒事项的说明；

##### 最重的部件（或组件）的质量（以kg来表示）；

##### 最大部件的尺寸；

##### 备品备件的可获得性。

供货商应提供产品的零部件清单，以及有关正确安装、放置的资料，例如：

##### 安装所需最小空间和安全间隙；

##### 设备和零部件的型号；

##### 安装步骤（装配指导书和安装细节）及必要的帮助与说明；

##### 需要的专用工具、器械；

##### 朝向（即对阳光、风向的要求）；

##### 在正常情况下地基与机械安装的要求；

##### 对特殊地面的特殊要求需特别指出；

##### 跌落高度（对防跌倒及地面的要求）；

##### 表面涂装的可行性和细节；

##### 在投入使用前，有关安装辅助设备的拆除要求。

制造商应提供完成安装、放置后，在第一次使用前必须进行的检查、检测项目及相关细节的说明。

（资料性附录）
专用安全标志

禁止标志

禁止标志参见表B.1。

表B.1  禁止标志

| 编号 | 图形标志 | 名称 | 说明 | 设置范围和区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-1 |  | 禁止伸出舱外 No stretching out of the cabin | 乘客不得将头和四肢等伸出座舱外。 | 适用于运行过程中与固定设施间有安全距离要求、非封闭座舱的游乐设施，如小海盗船等。 粘贴设置于乘客落座时（或落座后）正常视线范围内；单个座舱若有多排座椅，应保证每排座椅的乘客在视线范围内都能注意到。 |
| B1-2 |  | 禁止离座 No leaving seat during operation | 运行期间，乘客不得站立和离座。 | 适用于在地面运行、由乘客自行操控的游乐设施，如碰碰车、小赛车等。 粘贴设置于乘客落座后正常视线范围内。 |
| B1-3 |  | 禁止翻越 No crossing | 游客不得翻越栅栏 | 设置于运行区域与周围环境隔离开的安全栅栏中上部，多边形栅栏应在每个面至少设置1处，且最大间隔不大于10m；圆形或曲线栅栏应沿法向分布设置，且最大圆周间隔不大于10m。 |
| B1-4 |  | 禁止穿鞋入内 No shoes allowed | 游客必须脱鞋后进入 | 设置于穿鞋进去会影响安全、全体人员都必须光脚进入的儿童娱乐区，如充气城堡等。 粘帖设置于进入通道的入口处。 |

警告标志

警告标志参见表B.2。

表B.2  警告标志

| 编号 | 图形标志 | 名称 | 说明 | 设置范围和区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2-1 |  | 当心伤手 Warning hand injure | 注意此区域可能会使手指受挤压致伤 | 适用于座舱内的乘客易触及区域内设有锁紧装置（或相关的机械结构），并有可能使乘客的手指因挤压而受伤的游乐项目。 粘贴设置于手指禁入区域点最近的座舱表面，且应处于乘客落座后正常视线范围内。 |
| B2-2 |  | 当心站台间隙 Warning station gap | 进出座舱、上下游船时应注意站台、船岸平台的间隙 | 适用于座舱与站台之间的间隙较大（大于30mm）的游乐项目、游船码头等。 粘贴设置于乘客上下的座舱、游船的舷表面；站台地面、船岸平台应同时设有警戒黄线。 |
| B2-3 |  | 当心跌落 Warning fall hazard | 注意不要距站台边缘太近以免跌落站台 | 适用于站台临空或临水的游乐项目、游船码头等。 设置于站台栅栏近非封闭端的中上部位置、面向站台内侧，有多处非封闭的，各端均应设置；同时，地面应设有警戒黄线。 |

指令标志

指令标志参见表B.3。

表B.3  指令标志

| 编号 | 图形标志 | 名称 | 说明 | 设置范围和区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3-1 |  | 必须看护好儿童 Children must be supervised | 儿童必须有成人（监护人）看护 | 适用于需要监护人带领儿童乘玩的游乐设施。 粘贴设置于乘客落座时（或落座后）正常视线范围内；单个座舱若有多排座椅，应保证每排座椅的乘客在视线范围内都能注意到。 |
| B3-2 |  | 必须扣紧安全带 Fasten your safety belt | 乘客必须扣紧安全带 | 适用于座席设有安全带的大多数游乐项目，如碰碰车等。 粘贴设置于乘客落座时（或落座后）正常视线范围内；单个座舱若有多排座椅，应保证每排座椅的乘客在视线范围内都能注意到。 |
| B3-3 |  | 必须抓牢把手 Hold handle bar tightly | 乘客必须抓牢把手 | 适用于座席设有安全把手（或立柱扶手等）的游乐项目，如小海盗船、转转杯、旋转木马等。 粘贴设置于乘客落座时（或落座后）正常视线范围内；单个座舱若有多排座椅，应保证每排座椅的乘客在视线范围内都能注意到。 |

（资料性附录）
乘客须知示例

示例1（某旋转类游乐设施）：

◇ 乘坐前请务必认真阅读本乘客须知！

◇ 座舱会有往复的上抛和下沉运动，因此：

可能会给您带来类似晕船的反应！

◇ 适宜人群：年满5周岁以上，身体健康者。

身高不得低于1.1米。

10周岁以下儿童须由16岁以上人士陪同。

注意：儿童在困乏、疲倦时不可乘玩！

◇ 进入站台，听从工作人员指示。

◇ 进入座舱后正姿坐好，压好压腿挡杆！

※ 儿童应坐中间，由监护人全程看护！

◇ 设备启动预备铃响后：

※ 抓好把手！保持坐姿！

※ 手、脚不得伸出座舱外！

◇ 设备完全停稳再离开座舱、当心站台间隙！

示例2（某充气型儿童游艺区）：

进入场地前必须脱鞋，谢谢合作！

( 适宜人群：3周岁～12周岁儿童。

不得携带任何尖锐物品、金属等硬质物件！

( 勿在场地内进食，以免因弹跳发生：

食物进入鼻腔、卡喉咙等意外！

禁止从高处直接跳下，不准骑在充气护栏上！

( 在场地边缘玩耍时不要朝外跳跃。

( 有心脑疾患的人士请适度玩耍。

_________________________________